## Slide 1: Indoor-Lokalisierung
Projektmesse
Hochschule Osnabrück 23.08.2018
Bernhard Luedtke Johannes Windau Marcel Selle Johannes Odersky

## Slide 2: Gliederung
Projektzusammensetzung
Ausgangszustand des Projektes
Projektziele
Anwendungen
Technologische Einführung
  UWB – Ultrabreitband
  Hardware
  Software
Aktueller Stand des Projektes
Netzwerkaufbau
Durchgeführte Messungen
Fazit und Ausblick

## Slide 3: Projektzusammensetzung
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Ralf Tönjes
Mobilkommunikation und Hochfrequenztechnik
Daniel Kümper, M.Sc.
Günter Hüdepohl, Dipl.-Ing. (FH)
Kooperation mit iotec GmbH
Wahlmodul: Elektrotechnik Projekt (Semesterübergreifend)
Vier Studenten, verschiedene Studiengänge (interdisziplinär)

## Slide 4: Ausgangszustand des Projekts
geringe Vorkenntnisse
Decawave System
  vier Anker, ein Tag
  Decawave App
  Autokalibrierung
Ausprobieren des Systems

## Slide 5: Projektziele
Nach Einarbeitung absehbar
Grenzen/Möglichkeiten kennlernen
Gehäuseentwicklung
Störeinflüsse abschätzen
Netzwerk mit Gate aufbauen
Daten verarbeiten und darstellen
Umstellung von Decawave App auf eigene App

## Slide 6: Anwendungen
GPS nicht nutzbar
Menschen / Objekte
Gebäudenavigation
Tracking von Flurförderfahrzeugen
Gefahrenbereiche/Schutzbereiche erkennen
Warenweganalyse Logistik/Fahrzeuge/Produktionsstraßen
Erweiterung mit Sensoren z.B.: Temperatur, Luftqualität, Vitalfunktionen, Geräusche…

## Slide 7: Technologische Einführung UWB - Ultrabreitband
Vorteile:
Hohe Werteaktualisierungsrate
Hohe Bandbreite
  unempfindlich gegen Störungen (WLAN, BT)
(Tri-)Lateration: Laufzeitmessung
  Ca. +-10cm Genauigkeit
Nachteile:
Leichte Abschirmung
Begrenzte Reichweite
Aufwändiger Aufbau eines Netzwerks

## Slide 8: Technologische Einführung Hardware
Board mit Modul: DWM1001 – DEV
Als Anker, Tag, Listener (passiver Anker) nutzbar
Serielle Schnittstelle
Batterieladeschaltung und Stromversorgung
Bluetooth Low Energy

## Slide 9: Technologische Einführung Software
MQTT
Python (Logger)
Apps:
  Decawave
  Unity
APIs

## Slide 10: Technologische Einführung Modul-Konfigurationen & Clients
Anker aktiv
Anker passiv (Listener)
Tag
Broker
Apps

## Slide 11: Netzwerkaufbau
Mindestens 3 Anker
  Ideal: verschiedene Höhen
Ideale Ausrichtung: Antenne nach oben
Mehrere Räume entweder 1 oder mehrere Netzwerke

## Slide 12: Netzwerkaufbau
Anker <–> Tag
Listener –> Broker
Broker –> Tablet/Smartphone

## Slide 13: Ausbreitung/Ausrichtung

## Slide 14: Durchgeführte Messungen
Autokalibrierung
Relative Fehlermessung
Ausgleichen mit Qualitätswerten
Wechsel zwischen Netzwerken

## Slide 15: Autokalibrierung
Autokalibrierung von 4 Ankern in 7x4m Raum
-> Ungenauigkeiten >1m

## Slide 16: Relativer Fehler
X-Richtung:
  Soll: 1,56m
  Gemessen: 1,38m; 1,43m
Y-Richtung:
  Soll: 0,86m
  Gemessen: 0,86m; 0,77m
Z-Richtung:
  Soll: 0,76
  Gemessen: 0,54m; 0,61m

## Slide 17: Ausgleichen mit Qualitätswerten
Chart: Position Differenz unbereinigt
Chart: Position Differenz bereinigt mit Qualitätswert

## Slide 18: Wechsel zwischen Netzwerken
Tags wechseln nahtlos zwischen Netzwerken

## Slide 19: Fazit und Ausblick
Gehäuseentwicklung Industrie (Schutzarten, Staub, Feuchtigkeit, Verbindungsqualität, Test Decawavegehäuse)
Einfluss Menschenmenge, Industriegebäude Metall, Holz
Aufbau Draußen/Ersatz GPS?/Genauigkeit
Realisierung in Unternehmen?

## Slide 20
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Bernhard Luedtke
Johannes Odersky